## Slide 1
篮球视频自动分析系统
组会技术汇报 | 5分钟以内
目标：从比赛视频中自动提取球员、篮球、阵营和战术信息
输入：篮球比赛视频；输出：带可视化标注的分析视频
当前重点：去除大模型依赖，提升阵营识别的可部署性

## Slide 2
整体处理流程
从视频帧到分析结果的 pipeline
读取视频帧，并按模块依次完成检测、跟踪和分析
YOLO 检测球员、篮球、球场关键点，ByteTrack 维护球员 ID
结合球权、阵营、位置映射，生成统计信息和最终可视化视频
视频输入 → YOLO检测 → ByteTrack跟踪 → 分析计算 → 可视化输出

## Slide 3
核心技术
检测、跟踪、分队和空间映射
YOLO：完成球员、篮球和球场关键点检测
ByteTrack：跨帧关联球员，保持稳定 track_id
OpenCV 颜色聚类：基于球衣区域自动划分两队
Homography：将画面坐标映射到 2D 战术板视角

## Slide 4
核心功能
面向篮球视频的自动分析能力
球员与篮球轨迹绘制，支持帧级可视化检查
阵营识别、球权判断、传球和抢断事件检测
球员速度与移动距离估算，并叠加 2D 战术板
输出完整标注视频，便于复盘和展示

## Slide 5
当前进展与问题处理
阵营识别从大模型切换为传统视觉方案
原方案：CLIP 根据球衣 prompt 判断阵营，依赖大模型和文本提示
新方案：YOLO 后处理阶段裁剪躯干区域，提取颜色特征并聚类
遮挡处理：低质量帧跳过，使用跨帧投票和 track 记忆稳定结果
缓存处理：使用新的 color stub，避免误读旧阵营缓存

## Slide 6
下一周计划
围绕稳定性、效率和汇报演示继续推进
对 video_2 等不同视频进行完整测试，记录阵营识别稳定性
调优颜色聚类阈值、躯干裁剪区域和遮挡过滤策略
整理批处理运行方式，规范每个视频独立缓存目录
补充可量化指标和典型片段截图，准备组会演示材料
目标：让结果更稳定、更容易复现、更适合演示